Topsolid + API ( Vb.net ). Aplikacja Topsolid_Swept.exe.

Procedura plus opis.

Stworzona przez Piotr Reczek , Kraków 2012r.

Spis treści:

- Wstęp.

- Program Topsolid_swept.exe – opis.

- Instalacja.

- Prosta instrukcja działania – krok po kroku.

- Uwagi.

- Listing kodu.

- Źródła.

Ad.1. Wstęp.

Top Solid , to środowisko inżyniersko-projektowe ,narzędzie usprawniające  i przyspieszające pracę.  Rozbudowana aplikacja  z możliwościami zintegrowania jej z bazą danych , opcją poszerzania o nowe funkcje za pomocą między innymi środowisk programistycznych ( co w tej procedurze zostało zademonstrowane ).

Ten przykład pokazują tylko jedną z wielu mozliwości tego środowiska , które samo rozwiją się wraz z wzrostem używania go przez operatora. Podstawowa biblioteka komponentów , blibliotek materiałowych , dodatkowych funkcji ( vb ) rozrasta się, jednocześnie udostępniając ten poszerzający się zbiór dla operatorów danej firmy – korzystających ze wspólnych zasobów.

Tutaj prezentowany jest prosty przykład z poziomu API – dodatkowa funkcja , makro łącząca w sobie kilka opercaji w jedną.

Aplikacja wymaga zainstalowania .NET  ( Frameworka ) w systemie.

Ad.2. Topsolid_swept.exe – to mała aplikacja pokazująca możliwości API tego środowiska  , API pozwalające na z automatyzowanie pewnych czynności.

Rys.1. Formularz Topsolid_swept.exe w środowisku programistycznym VB.net.

Tutaj program ma za zadanie stworzyć 4 okręgi o promieniach r1,r2,r3,r4 ( jednostka [mm] ) odsunięte od siebie o t1,t2,t3 ( jednostka [mm] ). Po wpisaniu parametrów i kliknięciu przycisku rysuj ,środowisko TopSolid , generuje nowy dokument design i tworzy krzywe. Następnie wywyłowana jest opcja Swept ( bez początkowego wizarda ) opierająca się o krzywą prowadzącą i przekroje.

Ad.3. Instalowanie funkcji Vb_Swept:

- Rozpakować w katalogu „C:\Missler\Config\API” zawartośc archiwa „api.rar”.

- Nanieśc plik „top.men” w katalogu „C:\Missler\V611\bin” lub dodać linijkękodu :

%Design {

#Men#VB {

"#Men#File#PR_Swept" #0,11,0,1 = $TOPCONFIG/API/sb002 ;

}

#Men#File {

Spowoduje to pojawienie się dodatkowe menu w Top Design. Cyfry poczynające sięod znaku „#” pozwalają na zmianę ikony ( podglądając plik i przypisane mu funkcje można zdublować ikonę ).

- Ostatnia operacja to uruchomienie Top Solida , otwarcie nowego dokumentu  i wybranie z menu VB opcji PR_Swept. Altenratywą jest uruchomienie pliku Topsolid_Swept.exe klikając na nim ( Top solid musi być włączony.).

Ad.4. Prosta instrukcja działania – krok po kroku.

- Uruchomienie TopSolid-a.

- Włączenie nowego szablonu , czystego dokuemntu Design. Poszerza się wtedy górne menu.

- Wybranie z menu VB , opcji PR_Swept.

- Wpisanie parametrów okregów i odstępów między nimi ( jednostki [mm] ) , lub też zostawienie defaultowych ustawień.

- Naciśnięcie przycisku Rysuj.

- Pod menu topsolida prosi nas o wybranie krzywej prowadzącej , zaznaczamy linię pionową ( uwaga wyjściowy widok jest z góry , tak więc najelepeij ustawić sobie izometrię by widzieć w pełni krzywe ).

- Pytanie o kierunek zaznaczamy dodatnią oś X.

- Pytanie o pierwszą krzywą przekroju , zaznaczamy najniż szy okrąg.

- Pytanie o punkt zaczepienia , równierz klikamy na okręgu zwracając uwagę na fakt ,że program sam odnajduje środek okręgu. ( Podpowiedź – staramy się klikać na okręgi po jednej stronie osi pionowej ułożenia okręgów.

- Operacje powtarzamy po kolei dla wszystkich okręgów.

- Po ostatni okręgu klikamy już tylko prawym przyciskiem myszy potwierdzając dodatkowe opcje.

- Wynikiem jest geometria oparta na naszych okręgach zdefiniowanych z formularza.

- Naciśniecie klawisza Escape , kończy operacje SWEPT.

Ad .5.Uwagi:

Co smuci to fakt ,że API do Top Solida jest bardzo ubogie. Ilośc funkcji , metod , ogranicza się do kilku podstawowych operacji ze środowiska. W powyższym przykładzie niemożna z poziomu VB włączyć metody swept. Uruchamiane jest Macro ( *.lob / *.lip ) odpowiedzialne w TopSolidzie za tę funkcję. Próba przesłania na stos parametrów ustanowionych z formularza – niepowiodła się. Trzeba ręcznie przeprowadzić operacje przypisania parametrów , elemetów dla funkcji Swept.

Ważna informacją dla osób pracujących w środowisku programistycznym np. VB.net jest przypisanie referencji TopSolida do projektu – pozwalające na używanie obiektów tegoż środowiska.

Rys.2. Ustalenie podstawowych parametrów połączenia COM. Deklaracja zmiennych.

Ad.6.Listing kodu :

Dim TopApp As TopSolid.Application

Dim TopDoc As TopSolid.DocumentDesign

Private Sub Form_Load()

' connect Visual Basic with TopSolid

' if TopSolid isn't open, it will open a new session of TopSolid

TopApp = New TopSolid.Application

'create a new document *.top

TopApp.ProgramUnitLength = "mm"

TopDoc = TopApp.Documents.Add("top")

Private Sub rysuj()

Form_Load()

Dim TopCircle1, TopCircle2, TopCircle3, TopCircle4 As TopSolid.Curve

Dim TopLine As TopSolid.Curve

'Dim TopShape As TopSolid.Shape

Dim elem As TopSolid.Element

Dim t1, t2, t3, r1, r2, r3, r4 As Double

r1 = Val(TextBox1.Text)

r2 = Val(TextBox2.Text)

r3 = Val(TextBox3.Text)

r4 = Val(TextBox4.Text)

t1 = Val(TextBox5.Text)

t2 = Val(TextBox6.Text)

t3 = Val(TextBox7.Text)

' Create a basic circle

' Centre = 0, 0, 0

' X axis = 1, 0, 0

' Y axis = 0, 1, 0

' Radius = 0.01                         (centr  , XXXXXX  , YYYYYY , R )

TopCircle1 = TopDoc.Curves.AddBasicCircle(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, r1)

' Set the name of the circle

TopCircle1.Element.Name = "Okrag_1"

'------------------------------------------

TopCircle2 = TopDoc.Curves.AddBasicCircle(0, 0, t1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, r2)

TopCircle2.Element.Name = "Okrag_2"

TopCircle3 = TopDoc.Curves.AddBasicCircle(0, 0, t1 + t2, 1, 0, 0, 0, 1, 0, r3)

TopCircle3.Element.Name = "Okrag_3"

TopCircle4 = TopDoc.Curves.AddBasicCircle(0, 0, t1 + t2 + t3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, r4)

TopCircle4.Element.Name = "Okrag_4"

TopLine = TopDoc.Curves.AddBasicLine(0, 0, 0, 0, 0, t1 + t2 + t3)

‘Wrzucanie na stos parametrów , elementów

'TopApp.PushElementOnStack(TopLine)

'TopApp.PushStringOnStack("X+")

'TopApp.PushElementOnStack(TopCircle1)

'TopApp.PushDoubleOnStack(0.0) 'x

'TopApp.PushDoubleOnStack(0.0) 'y

'TopApp.PushDoubleOnStack(0.0) 'z

'TopApp.PushElementOnStack(TopCircle2)

'TopApp.PushDoubleOnStack(0.0) 'x

'TopApp.PushDoubleOnStack(0.0) 'y

'TopApp.PushDoubleOnStack(t1) 'z

'TopApp.PushElementOnStack(TopCircle3)

'TopApp.PushDoubleOnStack(0.0) 'x

'TopApp.PushDoubleOnStack(0.0) 'y

'TopApp.PushDoubleOnStack(t1 + t2) 'z

'TopApp.PushElementOnStack(TopCircle4)

'TopApp.PushDoubleOnStack(0.0) 'x

'TopApp.PushDoubleOnStack(0.0) 'y

'TopApp.PushDoubleOnStack(t1 + t2 + t3) 'z

'TopApp.PushElementOnStack(TopLine)

'TopApp.ExecuteMacroKeepStack(@"C:\Missler\V611\d\sh\sw1dng\cvs\l\create.lob")

'elem = TopApp.GetElementFromStack()

‘Uruchomienie makra ( pominięty wizard metody SWEPT )

TopApp.ExecuteMacro("C:\Missler\V611\d\sh\sw1dng\cvs\l\create.lob")

TopApp.Synchronize()

TopCircle1 = Nothing

TopCircle2 = Nothing

TopCircle3 = Nothing

TopCircle4 = Nothing

TopLine = Nothing

End Sub

Ad.7. Źródła.

Pliki:

Toplip.doc

TopSolidAPI.chm

Strony www:

http://forum.topsolid.com/